Nr. 20586 / 12.06.2017

APROB,

PRIMAR

Silviu NEGRARU

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

Servicii de proiectare  pentru

“CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE

ÎN AMBULATORIUL SPITALULUI ORĂŞENESC „SFÂNTA FILOFTEIA” MIZIL”

(faza expertiză tehnică + DALI)

Cod CPV:	71000000-8 Servicii de arhitectură, de construcţii , de inginerie şi de inspecţie

(Rev.2)

Întocmit

Şef serviciu dezvoltare, investiţii,

achiziţii, mediu şi proiecte europene

Petronela Sturz

- INFORMAŢII GENERALE

Obiectul contractului de prestari servicii: Servicii de proiectare pentru “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN AMBULATORIUL SPITALULUI ORĂŞENESC „SFÂNTA FILOFTEIA” MIZIL” (faza expertiză tehnică + DALI)

Autoritatea contractantă: Oraş Mizil, bd. Unirii, nr. 14, jud. Prahova

Perioada de realizare a prestaţiei: 2 luni de la semnarea contractului

- MODALITATEA DE ACHIZIŢIE

Achiziţie directă, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Preţurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului sunt preţurile ofertate, exclusiv TVA, exprimate în lei. Preţurile sunt ferme şi nu pot fi modificate. Dacă două sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preţuri egale, se va solicita reofertarea.

- SURSA DE FINANŢARE

Contractul este finanţat din bugetul local.

Valoarea estimată: achiziţia are o valoare estimată de 67.500 lei fără TVA.

- SPECIFICAŢII TEHNICE

Obiectul contractului: Elaborarea expertizei tehnice, a studiilor de teren, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a documentaţiilor pentru obţinerea de avize şi acorduri pentru obiectul de investiţii “Creşterea eficienţei energetice în ambulatoriul Spitalului Orăşenesc „Sfânta Filofteia” Mizil” (faza expertiză tehnică + DALI).

Proiectantul va elabora documentaţia în strânsă colaborare cu consultantul desemnat de Primăria Mizil pentru elaborarea cererii de finanţare ce va fi depusă în cadrul POR 2014-2020 pentru finanţarea obiectivului. Proiectantul va acorda întregul suport autorităţii contractante pe durata evaluării proiectului depus pentru finanţarea obiectivului prin POR, până la obţinerea deciziei cu privire la acceptarea/respingerea la finanţare.

Pentru finanţarea obiectivului “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN AMBULATORIUL SPITALULUI ORĂŞENESC „SFÂNTA FILOFTEIA” MIZIL” se va depune o cerere de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Domeniul major de intervenţie 3.1  – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,  Operaţiunea B Clădiri publice.

Situaţia actuală

## Descriere generală:

##### Ambulatoriul Spitalului Orăşenesc „Sfânta Filofteia” Mizil este situat în Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 116.

##### Ambulatoriul Spitalului Orăşenesc „Sfânta Filofteia” Mizil este format din 9 cabinete de specialitate la parterul clădirii:

##### cabinet de medicină internă;

##### cabinet pediatrie;

##### cabinet ORL;

##### cabinet oftalmologie;

##### cabinet chirurgie generală;

##### cabinet psihiatrie;

##### cabinet dermatovenerologie;

##### cabinet obstretică-ginecologie;

##### cabinet recuperare, medicină fizica şi balneologie.

##### Iar la etaj funcţionează o secţie de pediatrie cu 25 paturi.

## Date tehnice

| regim de înălţime | parter + etaj |
| --- | --- |
| aria utila totală | 1.057,20 m2 |
| volum interior | 3.700,20 m3 |
| aria exterioară | 2.189,80 m2 |
| sistem constructiv anvelopă | tencuieli similipiatra de culoare albă; tencuieli de ciment de culoare deschisa |

- Relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile

Vecini:

- Nord: Casa de cultură a Oraşului Mizil

- Est: proprietate privată

- Sud: spaţiu verde – proprietatea Oraşului Mizil

- Vest: alee parc – proprietatea Oraşului Mizil

Accesul  din strada Mihai Bravu.

- ../../../Diana/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp656254/00182860.HTML - #Particularităţi de relief

Orașul Mizil este situat în estul județului Prahova, în câmpia piemontană de la baza Dealurilor Istriței, în preajma podgoriilor din regiunea viticolă Dealul Mare, pe malurile râului  Istău (denumit în trecut Ișteu).

Se învecinează la est, cu comuna Săhăteni (județul Buzău), la sud cu comuna Baba Ana, la vest cu comuna Fântânele, iar la nord, cu comuna Gura Vadului. Distanța față de reședința județului, municipiul Ploiești, este de 35 km. Aceeași distanță este între Mizil și municipiul Buzău.

Cea mai importantă arteră rutieră care traversează Mizilul este șoseaua națională DN1B, care leagă Ploieștiul de Buzău, orașul aflându-se la jumătatea distanței între cele două municipii. Din DN1B, la Mizil se ramifică multiple șosele județene. DJ102H duce către sud-est spre comunele buzoiene Amaru, Glodeanu Sărat (unde se intersectează cu DN2), Glodeanu-Siliștea și mai departe spre comunele din nordul județului Ialomița. DJ100C și DJ102D duc spre comuna Sălciile, primul terminându-se acolo în DN1D și al doilea trecând prin Baba Ana și Boldești-Grădiștea. DJ102K duce prin Fântânele și Ceptura la Urlați, iar DJ100H duce spre Gura Vadului, Jugureni și mai departe spre Tisău și Vernești (ambele în județul Buzău, unde se termină în DN10), urmând cursul râului Nișcov.

Calea ferată Ploiești–Buzău trece prin oraș, acesta fiind deservit de gara Mizil.

- Nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor:

Ambulatoriul Spitalului Orăşenesc „Sfânta Filofteia” Mizil este racordat la reţeaua de alimentare cu apă şi reţeaua de canalizare a oraşului. Este, de asemenea, racordat la sistemul de alimentare cu energie electrică şi beneficiază de serviciile de salubritate ale operatorului local.

- Existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: se consideră că nu este cazul pentru realizarea prezentului contract.

- ../../../Diana/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp656254/00182860.HTML - #Posibile obligaţii de servitute: nu e cazul.

- ../../../Diana/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp656254/00182860.HTML - #Condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz: nu este cazul

- ../../../Diana/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp656254/00182860.HTML - #Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent:

Conform Planului urbanistic general şi Regulamentului local de urbanism

- ../../../Diana/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp656254/00182860.HTML - #Existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.

Nu e cazul

Legislaţie

- Hotarârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

- Legea nr. 10/1995 republicată la 30.09.2016 – privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 50/1991 republicată în 2004 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificări si completări ulterioare

- Ordinul nr. 119 din februarie 2014 – pentru aprobarea Nomelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare

- Strategia naţională de protejare a mediului

- Hotarârea nr. 445/2009 privind stabilirea evaluarea impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private asupra mediului

- Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

- Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, cu modificările şi completările ulterioare

- Ordinul nr. 864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontalier şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontalier

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor republicata 2014, cu modificările şi completările ulterioare

- Hotarârea nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, publicată în M.Of. nr.707 / 5 august 2004

- Ordin nr. 777/2016 privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

Descrierea obiectului contractului

Pentru depunerea cererii de finanţare Primăria Oraşului Mizil a realizat, ca prim pas, un audit energetic, ca parte a Planului de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

Măsurile rezultate în urma acestui audit ca fiind necesare pentru creşterea eficienţei energetice a ambulatoriului Spitalului Orăşenesc „Sfânta Filofteia” Mizil şi reducerea cu 64% a facturii energetice sunt următoarele:

- Izolarea termică a pereţilor exteriori:

  - izolarea termică a pereţilor exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime;

  - termoizolarea glafurilor exterioare cu un stratde polistiren extrudat ignifugat de 3 cm grosime;

  - soclurile pereţilor supraterani vor fi îmbrăcaţi cu un strat de polistiren extrudat de 8 cm;

  - termoizolarea fundaţiilor pe exterior cu polistiren extrudat 10 cm grosime până la adâncimea de -0,60 cm faţă de cota terenului amenajat;

  - realizarea trotuarului de gardă din jurul clădirii, cu pavele prefabricate autoblocante din betin, montate pe şapă;

  - se va acorda o atenţie deosebită închiderilor punţilor termice;

  - termoizolaţia va fi protejată cu o tencuială subţire armată cu plasă din fibră de sticlă (termosistem).

- Termoizolarea planşeului de pod şi refacerea şarpantei:

  - termoizolarea planşeului de pod cu un strat suplimentar de 25 cm vată minerală;

  - repararea structurii şi înlocuirea învelitorii şarpantei;

  - înlocuirea sistemului de evacuare a apelor pluviale.

- Înlocuirea ferestrelor şi montarea grilelor de ventilaţie:

  - înlocuirea ferestrelor, a uşilor exterioare existente cu tâmplărie performantă energetic (ramă PVC cu 5 camere de aer, vitraj triplu tratat Low-emisivity şi umplut cu argon), echipată cu pervaze exterioare de aluminiu şi sistem de închidere automată a uşilor de intrare;

  - montarea pe tâmplăria etanşă a grilelor de ventilaţie higroreglabile, pentru admisia aerului proaspăt, evitarea apariţiei condensului şi asigurarea unei rate normate de ventilaţie.

- Reabilitarea sistemului de încălzire:

  - reabilitarea sistemului de distribuţie interioară a agentului termic de încălzire;

  - înlocuirea corpurilor de încălzire din fontă cu caloriferen eficiente din oţel;

  - montarea de robineţi cu cap termostatic pe racordurile corpurilor de încălzire;

  - echilibrarea instalaţiei de încălzire;

  - introducerea între perete şi radiator a unei suprafeţe care să reflecte căldura radiantă către cameră.

- Modernizarea sistemului de preparare a apei calde menajere:

  - reabilitarea sistemului de distribuţie interioară a agentului termic pentru prepararea apei calde;

  - montarea de baterii amestecătoarea performante, dotate cu aeratoare de debit şi temporizatoare de funcţionare;

  - montarea de vase de toaletă cu comandă dublă şi debit redus.

- Modernizarea sistemului de iluminat:

  - Reabilitarea instalaţiei electrice pentru iluminat;

  - înlocuirea lămpilor fluorescente cu produse de tip LED.

Activităţi:

- Expertiza tehnică se va realiza pentru analiza structurii de rezistenţă a clădirii, din punct de vedere al asigurării cerinţei esenţiale rezistenţă mecanică şi stabilitate, urmărind metoda calitativă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare. Expertiza tehnică va fi realizată de un expert tehnic, persoană fizică atestată pentru cerinţa esenţială A1 – „rezistenţă mecanică şi stabilitate”.

Prestatorul va intocmi fazele următoare de proiectare ţinând cont de recomandările expertului tehnic şi va propune, după caz, masuri de consolidare.

Conţinutul expertizei tehnice:

- imagini foto ale anvelopei clădirii şi, după caz, ale avariilor constatate la elementele structurale;

- descrierea: arhitectural, structura de rezistenţă şi funcţional;

- analiza comportării în timp la acţiuni seismice şi, după caz, la evenimente accidentale – explozii, incendii, tasări, care pot afecta stabilitatea clădirii sau condiţionează realizarea măsurilor de izolare termică a anvelopei acestuia;

- aprecieri asupra nivelului de confort şi uzură al clădirilor;

- descrierea lucrărilor de intervenţie executate în trecut, motivul şi tipul intervenţiei;

- concluzii şi recomandări.

Expertiza tehnică se va preda semnată şi ştampilată corespunzător, în 3 exemplare printate şi 1 exemplar în format electronic, cu partea scrisă în format .doc sau .docx, şi .pdf (semnată), cu posibilitatea de căutare în cuprinsul documentului, iar partea desenată în format .dwg şi .pdf.

- Elaborarea studiilor de teren

Operatorul economic va elabora studiile de teren pentru amplasamentul obiectivului: ridicare topo vizată OCPI şi studiu geo.

Studiile de teren se vor preda semnate şi ştampilate corespunzător, în 3 exemplare printate şi 1 exemplar în format electronic, cu partea scrisă în format .doc sau .docx, şi .pdf (semnată), cu posibilitatea de căutare în cuprinsul documentului, iar partea desenată în format .dwg şi .pdf.

- Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie

Se va elabora în confirmitate cu prevederile HG 907/27.02.2017, cu modificările și completările ulterioare, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

DALI se va preda semnată şi ştampilată corespunzător, în 3 exemplare printate şi 1 exemplar în format electronic, cu partea scrisă în format .doc sau .docx, şi .pdf (semnată), cu posibilitatea de căutare în cuprinsul documentului, iar partea desenată în format .dwg şi .pdf.

- Documentaţiile pentru obţinerea de avize şi acorduri

Prestatorul va elabora documentaţiile necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism, emiterea Deciziei privind evaluarea impactului asupra mediului, obţinerea avizelor şi acordurilor menţionat în certificatul de urbanism, conform solicitărilor autorităţilor emitente (număr de exemplare, conţinut, etc.). De asemenea, prestatorul va întocmi documentaţia necesară obţinerii Avizului Ministerului Sănătății privind oportunitatea investiției.

OPERATORUL ECONOMIC DECLARAT CÂŞTIGĂTOR VA AVEA OBLIGAŢIA DE A SUSŢINE TOATE DOCUMENTAŢIILE TEHNICE ÎN FAŢA COMISIILOR CONSTITUITE PENTRU AVIZAREA DOCUMENTAŢIILOR TEHNICO-ECONOMICE.

Data de începere a contractului şi perioada de execuţie

Data de începere a contractului va fi data semnării de către ambele părţi.

Termen pentru predarea documentaţiei: 2 luni de la semnarea contractului.

Cerinţe de eligibilitate

- Experienţă similară: Proiectantul trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) a realizat un contract similar de elaborare a documentaţiei tehnice (DALI sau PT), ce include lucrări de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru clădiri (publice sau rezidenţiale).

- Resurse umane: Consultantul va face dovada că deţine cu contract individual de muncă sau cu contract de colaborare, cel puţin 1 expert tehnic, persoană fizică atestată pentru cerinţa esenţială A1 – „rezistenţă şi stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru constructii civile, industriale şi agrozootehnice, cu structură de rezistenţă din beton, beton armat şi zidărie”, conform HG 731/1991 pentru aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii, cu atestatele şi autorizările aflate în perioada de valabilitate.

- METODOLOGIE DE LUCRU

Documentaţia ce face obiectul contractului ce ve fi atribuit conform prezentei specificaţii va fi elaborat de către proiectant în strânsă colaborare cu Primăria Oraşului Mizil şi cu consultantul desemnat de Primăria Oraşului Mizil pentru elaborarea cererii de finanţare ce va fi depusă pentru obţinerea finanţării obiectivului prin POR 2014-2020.

În redactarea sa, lucrarea se va baza pe date şi informaţii deținute de primăria Oraşului Mizil, pe datele şi informaţiile culese de proiectant, precum şi pe rezultatele auditului energetic pentru respectivul obiectiv.

## INFORMAŢII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia operatorului economic cu care va încheia contractul pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achiziţii auditul energetic. De asemenea, va acorda asistenţă proiectantului pe întreaga perioadă de derulare a contractului, prin furnizarea de informaţii, direct, prin propriul personal, sau prin intermediul personalului beneficiarului investiţiei – Spitalul Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil”.

- PLĂŢI

Plăţile aferente serviciilor prestate se vor efectua în 2 tranşe, în baza facturilor emise de proiectant, după cum urmează:

  - 25% la predarea expertizei tehnice şi a studiilor de teren;

  - 25% la predarea DALI;

  - 50% la primirea deciziei de acceptare la finanţarea prin POR 2014-2020 a obiectivului.

Plata facturilor va fi efectuată în termen de 90 de zile de la înregistrarea facturii la Beneficiar, integral prin Ordin de plată, în contul deschis la trezoreria proiectantului.

- ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI

Ofertele vor cuprinde următoarele documente:

- Scrisoarea de înaintare (Formularul 1);

- Documente care demostrează îndeplinirea cerinţele de eligibilitate menţionate la pct. 4:

  - documente care atestă realizarea în ultimii 3 ani a unui contract similar de elaborare a documentaţiei tehnice (DALI sau PT), ce include lucrări de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru clădiri, de exemplu, copii contracte/extrase din contracte însoţite de documente care demonstrează îndeplinirea contractului, etc.;

  - copie atestat expert tehnic, persoană fizică pentru cerinţa esenţială A1 – „rezistenţă şi stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru constructii civile, industriale şi agrozootehnice, cu structură de rezistenţă din beton, beton armat şi zidărie”, însoţită de declaraţia de disponibilitate din partea titularului (în original).

- Propunerea financiară (Formularul 2).

Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Oferta va avea caracter ferm pe toată durata de realizare a contractului.

Propunerea financiară Ofertele vor fi exprimate în lei. Se va preciza preţul în lei, exclusiv şi inclusiv TVA. Plata serviciilor achiziţionate se va face în lei.

Modul de prezentare şi depunere a ofertei:

Oferta se va depune la sediul autorităţii contractante din Bd. Unirii, nr. 14, Mizil, jud. Prahova, Registratură.

Persoană responsabilă: Petronela STURZ, Şef serviciu DIAMPE, telefon/fax: 0244-250551, e-mail: petrosturz@yahoo.com.

Ofertele depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus, sau după data şi ora stabilite în acest sens, vor fi respinse.

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI: _____________, ORA 16.00.

- Limba de redactare a ofertei: limba română. Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar original al ofertei şi un CD ce reprezintă copia scanată a exemplarului original.

- Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, va fi numerotat şi va fi semnat pe fiecare pagină de reprezentantul legal sau de reprezentantul împuternicit să angajeze ofertantul în acest contract. În cazul în care oferta este semnată de un reprezentant împuternicit, această împuternicire în original va fi inclusă în cadrul ofertei. Oferta va avea un opis al documentelor prezentate. Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea la cerere a ofertei fara a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.

- Oferta se va depune în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:

- Ofertă pentru achiziţia directă având ca obiect: “Servicii de proiectare pentru “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN AMBULATORIUL SPITALULUI ORĂŞENESC „SFÂNTA FILOFTEIA” MIZIL” (faza expertiză tehnică + DALI)”.

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA __________, ORA 16.00.

- Nu se acceptă oferte alternative.

Formularele ofertei

Formularul 1 – Scrisoare de înaintare

Formularul 2 – Formular de ofertă

FORMULARUL 1

| OFERTANTUL _______________ Adresa _______________________ Telefon: ______________________ Fax: _________________________ E-mail: _______________________ |  | Înregistrată la sediul autorităţii contractante ORAȘ MIZIL nr. _____/_____________ |
| --- | --- | --- |

## SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către 		Unitatea administrativ-teritorială ORAȘ MIZIL

Bd. Unirii, nr. 14, MIZIL, CP 105800, Judeţul Prahova

Tel. 0244-250027, fax 0244-251120

Ca urmare a Documentaţiei de atribuire nr. ______ din data _________ privind achiziţia directă de “Servicii de proiectare pentru “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN AMBULATORIUL SPITALULUI ORĂŞENESC „SFÂNTA FILOFTEIA” MIZIL” (faza expertiză tehnică + DALI)”

Subsemnatul ________________________, reprezentant legal / împuternicit al operatorului economic ____________________________ transmitem coletul sigilat şi marcat, conţinând un exemplar original şi un CD (cu copia scanată a exemplarului original) al ofertei.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Cu stimă,

Ofertant,

_______________________

(nume, semnătura autorizată şi ştampilă)

Data completării _________________

FORMULARUL 2

OPERATOR ECONOMIC

______________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către 		Unitatea administrativ-teritorială ORAȘ MIZIL

Bd. Unirii, nr. 14, MIZIL, CP 105800, Judeţul Prahova

Tel. 0244-250027, fax 0244-251120

Doamnelor/Domnilor,

Examinand Documentaţia de atribuire nr. _______ din data ________, privind achiziţia directă de “Servicii de proiectare pentru “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN AMBULATORIUL SPITALULUI ORĂŞENESC „SFÂNTA FILOFTEIA” MIZIL” (faza expertiză tehnică + DALI)”, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ___________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm “Servicii de proiectare pentru “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN AMBULATORIUL SPITALULUI ORĂŞENESC „SFÂNTA FILOFTEIA” MIZIL” (faza expertiză tehnică + DALI)”, pentru suma de _______ (suma in litere si in cifre) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de _______ (suma in litere si in cifre) lei.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile conform solicitării autorităţii contractante.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 20 de zile, respectiv până la data de __________________ (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la primirea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data:

(numele şi prenumele) __________________, în calitate de ______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _____________________ (denumire/nume operator economic)

(semnătura şi ştampila)