Nr. 14647 / 19.02.2018

APROB,

PRIMAR

Silviu NEGRARU

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

Servicii de proiectare pentru

„EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA CARTIER, ORAȘ MIZIL”

(faza studiu de fezabilitate)

Cod CPV:	71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)

Întocmit

Şef serviciu dezvoltare, investiţii,

achiziţii, mediu şi proiecte europene

Petronela Sturz

- INFORMAŢII GENERALE

Obiectul contractului de prestari servicii: Servicii de proiectare pentru „EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA CARTIER, ORAȘ MIZIL” (faza studiu de fezabilitate)

Autoritatea contractantă: ORAŞ MIZIL, bd. Unirii, nr. 14, Mizil, jud. Prahova

Perioada de realizare a prestaţiei: 45 zile de la semnarea contractului

- MODALITATEA DE ACHIZIŢIE

Achiziţie directă, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. Prestatorul va ceda achizitorului drepturile patrimoniale de autor al studiului de fezabilitate.

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Preţurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului sunt preţurile ofertate, exclusiv TVA, exprimate în lei. Preţurile sunt ferme şi nu pot fi modificate. Dacă două sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preţuri egale, se va solicita reofertarea.

- SURSA DE FINANŢARE

Contractul este finanţat din bugetul local.

Valoarea estimată: achiziţia are o valoare estimată de 23.000 lei fără TVA.

- SPECIFICAŢII TEHNICE

Obiectul contractului: Elaborarea studiilor de teren, a studiului de fezabilitate şi a documentaţiilor pentru obţinerea de avize şi acorduri pentru obiectul de investiţii “Extindere rețea de apă și canalizare în zona Cartier, Oraș Mizil”.

Situaţia actuală

## Prezentare generală:

Oraşul Mizil a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Modernizare străzi de pământ în Oraşul Mizil, judeţul Prahova”. Respectivul contract prevede modernizarea străzilor de pământ din 3 zone ale Oraşului Mizil: zona Han, zona Cartier şi str. Soldat Enache Ilie.

Însă, în zona Cartier, pe anumite străzi (apărute după extinderea zonei rezidenţiale) nu există reţea de apâ şi canalizare. Pentru conformarea cu cerinţele Directivelor pentru apă şi apă uzată ce reţin în sarcina autorităţilor publice locale obligaţia de a asigura accesul tuturor gospodăriilor la apă şi canalizare, dar şi pentru a evita deteriorarea străzilor pentru a asigura accesul la apă şi canalizare, după finalizarea lucrărilor de modernizare, este necesară realizarea extinderii reţelelor de apă şi canalizare pe străzile incluse în proiectul „Modernizare străzi de pământ în Oraşul Mizil, judeţul Prahova”, zona Cartier, după cum urmează:

| Strada | Lungime străzi conform studiului topo din cadrul proiectului „Modernizare străzi de pământ în Oraşul Mizil, judeţul Prahova” [m] |
| --- | --- |
| Prelungirea A. Ipătescu | 407 |
| Traian Vuia | 500 |
| Prelungirea Aurel Vlaicu | 251 |
| Prelungirea C.D. Gherea | 77 |
| Prelungirea Carpaţi | 201 |
| Crişan | 247 |
| Horia | 514 |
| Mesteacănului | 250 |
| TOTAL | 2.447 |

Reţeaua de apă şi canalizare existentă este concesionată operatorului regional S.C. HIDRO PRAHOVA S.A., care va gestiona, după finalizarea lucrărilor, şi reţeaua ce va fi proiectată executată în baza contractului ce face obiectul prezentei proceduri.

## Date tehnice:

| Lungime străzi incluse în proiect | 2.447 m |
| --- | --- |

Datele tehnice ale lucrării ce va fi proiectată în cadrul contractului ce face obiectul prezentei documentaţii vor stabilite de comun acord cu reprezentanţii S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. – operatorul regional al reţelelor de apă şi canalizare.

- Relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile

Amplasament: zona de nord-vest a Oraşului Mizil. Accesul în zonă se face în principal din str. Tohani (DJ100H).

- Particularităţi de relief

Orașul Mizil este situat în estul județului Prahova, în câmpia piemontană de la baza Dealurilor Istriței, în preajma podgoriilor din regiunea viticolă Dealul Mare, pe malurile râului  Istău (denumit în trecut Ișteu).

Se învecinează la est, cu comuna Săhăteni (județul Buzău), la sud cu comuna Baba Ana, la vest cu comuna Fântânele, iar la nord, cu comuna Gura Vadului. Distanța față de reședința județului, municipiul Ploiești, este de 35 km. Aceeași distanță este între Mizil și municipiul Buzău.

Cea mai importantă arteră rutieră care traversează Mizilul este șoseaua națională DN1B, care leagă Ploieștiul de Buzău, orașul aflându-se la jumătatea distanței între cele două municipii. Din DN1B, la Mizil se ramifică multiple șosele județene. DJ102H duce către sud-est spre comunele buzoiene Amaru, Glodeanu Sărat (unde se intersectează cu DN2), Glodeanu-Siliștea și mai departe spre comunele din nordul județului Ialomița. DJ100C și DJ102D duc spre comuna Sălciile, primul terminându-se acolo în DN1D și al doilea trecând prin Baba Ana și Boldești-Grădiștea. DJ102K duce prin Fântânele și Ceptura la Urlați, iar DJ100H duce spre Gura Vadului, Jugureni și mai departe spre Tisău și Vernești (ambele în județul Buzău, unde se termină în DN10), urmând cursul râului Nișcov.

Calea ferată Ploiești–Buzău trece prin oraș, acesta fiind deservit de gara Mizil.

- Nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor:

Pe străzile din zona Cartier, ce face obiectul prezentei documentaţii nu există reţea de apă şi reţea de canalizare, însă acestea se află în imediata apropiere a zonei.

În zonă există sistem de alimentare cu energie electrică. Zona beneficiază de serviciile de salubritate ale operatorului local.

- Existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: se consideră că nu este cazul pentru realizarea prezentului contract.

- Posibile obligaţii de servitute: nu e cazul.

- Condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz: nu este cazul

- Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent: conform Planului urbanistic general şi Regulamentului local de urbanism

- Existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie: nu e cazul

Legislaţie

- Hotarârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

- Legea nr. 10/1995 republicată la 30.09.2016 – privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 50/1991 republicată în 2004 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificări si completări ulterioare

- Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

Descrierea obiectului contractului

Studiul de fezabilitate va include, orientativ, următoarele lucrări identificate ca necesare:

  - extindere reţea apă pe străzi cu o lungime de 2.447 m; reţeaua de apă se va realiza pe ambele trotuare ale străzilor, pe unul dintre trotuare, dimensionarea conductei făcându-se pentru a respecta cerinţele de securitate la incendiu (la hidranţi);

  - extinderea reţelei de canalizare pe străzi cu o lungime de 2.447 m; conducta de apă va fi amplasată pe mijlocul străzilor incluse în proiect, realizându-se şi racordurile de canalizare dintre conductă şi căminul de vizitare ce va fi amplasat la limita proprietăţilor şi care va fi punctul de delimitare între reţeaua publică şi proprietatea privată.

Lista finală a lucrărilor de mai sus va fi stabilită de comun acord de către autoritatea contractantă, proiectant şi operatorul regional al reţelelor de apă şi canalizare.

Activităţi:

- Elaborarea studiilor de teren

Operatorul economic va elabora studiile de teren pentru amplasamentul obiectivului: ridicare topografică vizată OCPI şi studiu geotehnic.

Studiile de teren se vor preda semnate şi ştampilate corespunzător, în 3 exemplare printate şi 1 exemplar în format electronic, cu partea scrisă în format .doc sau .docx, şi .pdf (semnată), cu posibilitatea de căutare în cuprinsul documentului, iar partea desenată în format .dwg şi .pdf.

- Studiu de fezabilitate

Se va elabora în confirmitate cu prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Studiul de fezabilitate se va preda semnat şi ştampilat corespunzător, în 3 exemplare printate şi 1 exemplar în format electronic, cu partea scrisă în format .doc sau .docx, şi .pdf (semnată), cu posibilitatea de căutare în cuprinsul documentului, iar partea desenată în format .dwg şi .pdf.

- Elaborarea documentaţiei pentru obţinerea certificatului de urbanism

Prestatorul va elabora documentaţiile necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism, în 3 exemplare în format printat.

- Documentaţiile pentru obţinerea de avize şi acorduri

Prestatorul va elabora documentaţiile necesare pentru emiterea Deciziei privind evaluarea impactului asupra mediului, precum şi pentru obţinerea avizelor şi acordurilor menţionat în certificatul de urbanism, conform solicitărilor autorităţilor emitente (număr de exemplare, conţinut, etc.). Documentaţiile vor fi furnizate în câte 3 exemplare COMPLETE, ţinând cont de cerinţele fiecărui organism emitent al avizelor.

OPERATORUL ECONOMIC DECLARAT CÂŞTIGĂTOR VA AVEA OBLIGAŢIA DE A SUSŢINE DOCUMENTAŢIILE TEHNICE ÎN FAŢA COMISIILOR CONSTITUITE PENTRU AVIZAREA DOCUMENTAŢIILOR TEHNICO-ECONOMICE, dacă este cazul.

- Elaborarea temei de proiectare pentru atribuirea contractului de proiectare şi execuţie a obiectivului “Extindere rețea de apă și canalizare în zona Cartier, Oraș Mizil”. Tema de proiectare va fi furnizată în format printat, semnată de către reprezentanţii operatorului economic, dar şi în format electronic editabil şi .pdf (scan al variantei în format printat).

Prestatorul va acorda achizitorului asistenţă în timpul derulării procedurii de atribuire a contractului de servicii de elaborare proiect tehnic, în cazul în care vor exista solicitări de clarificări cu privire la informaţiile incluse în SF şi în tema de proiectare elaborate de prestator.

Contractul va fi considerat finalizat numai după atribuirea contractului de proiectare.

Data de începere a contractului şi perioada de execuţie

Data de începere a contractului va fi data emiterii ordinului de începere de către autoritatea contractată.

Termen pentru predarea documentaţiei: 45 zile de la emiterea ordinului de începere.

Cerinţe de participare

- Operatorul economic trebuie să facă dovada înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) prin furnizarea certificatului constator emis de ONRC;

- Experienţă similară: Proiectantul trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) a prestat,  în mod corespunzător servicii de aceeaşi natură şi complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau scopului, constând în servicii de proiectare pentru infrastructura de apa şi canal, respectiv: construire şi/sau modernizare şi/sau reabilitare reţele de apă şi canal.

- Resurse umane: operatorul economic va face dovada disponibilitătii unui inginer topo şi a unui inginer geotehnician pentru realizarea contractului, prin furnizarea declaraţiilor de disponibilitate ale acestora, în original, însoţite de CV-uri Europass.

- METODOLOGIE DE LUCRU

Documentaţia ce face obiectul contractului ce ve fi atribuit conform prezentei specificaţii va fi elaborat de către proiectant în strânsă colaborare cu Primăria Oraşului Mizil şi cu reprezentanţii operatorului regional al sistemelor de apă şi canalizare S.C. HIDRO PRAHOVA S.A..

În redactarea sa, lucrarea se va baza pe date şi informaţii deținute de Primăria Oraşului Mizil, pe datele şi informaţiile culese de proiectant, precum şi pe informaţiile furnizate de către operatorul regional S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.

## INFORMAŢII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Autoritatea contractantă va acorda asistenţă proiectantului pe întreaga perioadă de derulare a contractului, prin furnizarea de informaţii, facilitarea accesului în zona contractului şi facilitarea colaborării cu S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.

- PLĂŢI

Plăţile aferente serviciilor prestate se vor efectua în 2 tranşe, în baza facturilor emise de consultant, la intervale de 3 luni. Prima plată se va efectua după recepţionarea documentaţiei. Recepţionarea documentaţiei se consideră finalizată numai după aprobarea studiului de fezabilitate de către Consiliul Local Mizil.

Plata facturilor va fi efectuată în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la Beneficiar, integral prin Ordin de plată, în contul deschis la trezoreria Consultantului.

- GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE

Operatorul economic declarat câştigător al acestei proceduri va avea obligaţia constituirii garanţiei de bună execuţie în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părţi. Cuantumul garanţiei va reprezenta 5% din valoarea fără TVA a contractului şi se va constitui într-una din modalităţile prevăzute de lege.

- ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI

Autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului. Operatorii economici care doresc să viziteze amplasamentul vor notifica autoritatea contractantă în vederea organizării vizitei. Persoană de contact Petronela Sturz, telefon 0244-250551, 0744-153935, fax 0244-250551, e-mail petrosturz@yahoo.com.

Ofertele vor cuprinde următoarele documente:

- Scrisoarea de înaintare (Formularul 1);

- Certificat ONRC valabil, în original sau în copie conform cu originalul;

- Documente care demostrează îndeplinirea condiţiilor de participare menţionate la pct. 4:

  - documente care atestă prestarea,  în mod corespunzător, în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor), de servicii de aceeaşi natură şi complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau scopului, constând în servicii de proiectare pentru infrastructura de apă şi canal, respectiv: construire şi/sau modernizare şi/sau reabilitare reţele de apă şi canal. Respectivele certificări vor trebui să indice, cel puţin:

    - obiectul serviciilor astfel încât să fie furnizate toate informaţiile solicitate şi necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară,

    - beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi,

    - valoarea în lei fără TVA,

    - perioada în care s-a executat contractul;

    - locul prestării serviciilor;

    - îndeplinirea obligaţii (documente de predare-primire, recepţie, documente constatatoare, etc.).

  - CV Europass şi declaraţie de disponibilitate ale persoanelor desemnate ca inginer topo şi inginer geotehnician

- Propunerea financiară (Formularul 2), inclusiv Anexa la Formularul 2.

Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Oferta va avea caracter ferm pe toată durata de realizare a contractului.

Propunerea financiară Ofertele vor fi exprimate în lei. Se va preciza preţul în lei, exclusiv şi inclusiv TVA. Plata serviciilor achiziţionate se va face în lei.

Modul de prezentare şi depunere a ofertei:

Oferta se va depune la sediul autorităţii contractante din Bd. Unirii, nr. 14, Mizil, jud. Prahova, Registratură.

Persoană responsabilă: Petronela STURZ, Şef serviciu DIAMPE, telefon/fax: 0244-250551, e-mail: petrosturz@yahoo.com.

Ofertele depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus, sau după data şi ora stabilite în acest sens, vor fi respinse.

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI: 23.02.2018, ORA 13.00.

- Limba de redactare a ofertei: limba română. Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar original al ofertei şi un CD ce reprezintă copia scanată a exemplarului original.

- Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, îndosariat, numerotat şi semnat pe fiecare pagină de reprezentantul legal sau de reprezentantul împuternicit să angajeze ofertantul în acest contract. În cazul în care oferta este semnată de un reprezentant împuternicit, această împuternicire în original va fi inclusă în cadrul ofertei. Oferta va avea un opis al documentelor prezentate. Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea la cerere a ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.

- Oferta se va depune în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:

Ofertă pentru achiziţia directă având ca obiect:

Servicii de proiectare pentru

„EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA CARTIER, ORAȘ MIZIL”

(faza studiu de fezabilitate).

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 23.02.2018, ORA 13.00

- Nu se acceptă oferte alternative.

Formularele ofertei

Formularul 1 – Scrisoare de înaintare

Formularul 2 – Formular de ofertă

FORMULARUL 1

| OPERATOR ECONOMIC_____________ Adresa _______________________ Telefon: ______________________ Fax: _________________________ E-mail: _______________________ |  | Înregistrată la sediul autorităţii contractante ORAȘ MIZIL nr. _____/_____________ |
| --- | --- | --- |

## SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către 		Unitatea administrativ-teritorială ORAȘ MIZIL

Bd. Unirii, nr. 14, MIZIL, CP 105800, Judeţul Prahova

Tel. 0244-250027, fax 0244-251120

Ca urmare a Documentaţiei de atribuire nr. ______ din data _________ privind achiziţia directă de Servicii de proiectare pentru „EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA CARTIER, ORAȘ MIZIL” (faza studiu de fezabilitate).

Subsemnatul ________________________, reprezentant legal / împuternicit al operatorului economic ____________________________ transmitem coletul sigilat şi marcat, conţinând un exemplar original şi un CD (cu copia scanată a exemplarului original) al ofertei.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Cu stimă,

Operator economic,

_______________________

(nume, semnătura autorizată şi ştampilă)

Data completării _________________

FORMULARUL 2

OPERATOR ECONOMIC

______________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către 		Unitatea administrativ-teritorială ORAȘ MIZIL

Bd. Unirii, nr. 14, MIZIL, CP 105800, Judeţul Prahova

Tel. 0244-250027, fax 0244-251120

Doamnelor/Domnilor,

Examinand Documentaţia de atribuire nr. _______ din data ________, privind achiziţia directă de Servicii de proiectare pentru „EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA CARTIER, ORAȘ MIZIL” (faza studiu de fezabilitate), subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului _____________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm Servicii de proiectare pentru „EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA CARTIER, ORAȘ MIZIL” (faza studiu de fezabilitate), pentru suma de _______ (suma in litere si in cifre) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de _______ (suma in litere si in cifre) lei.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile conform solicitării autorităţii contractante stabilite în documentaţia de atribuire.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 20 de zile, respectiv până la data de __________________ (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data:

(numele şi prenumele) __________________, în calitate de ______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _____________________ (denumire/nume operator economic)

(semnătura şi ştampila)

Anexă la FORMULARUL 2

CENTRALIZATORUL OFERTEI

| Nr. crt. | Descriere | Preţ fără TVA (lei) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elaborare studiu topografic |  |
| 2. | Elaborare studiu geotehnic |  |
| 3. | Elaborare studiu de fezabilitate |  |
| 4. | Elaborarea documentaţiei pentru emiterea certificatului de urbanism |  |
| 5. | Elaborare documentaţiilor pentru obţinerea de avize şi acorduri |  |
| 6. | Elaborarea temei de proiectare pentru atribuirea contractului de proiectare şi execuţie |  |
|  | TOTAL fără TVA |  |
|  | TVA |  |
|  | TOTAL cu TVA |  |

Operator economic,

_______________________

(nume, semnătura autorizată şi ştampilă)